## Slide 1
磁盘驱动调度算法中，（）算法可能随时会改变读写臂的运动方向。
A.SCAN算法
B.LOOK算法
C.SSTF算法
D.CSCAN算法

## Slide 2
信息在外存空间的排列也会影响存取等待间。逻辑记录 A , B , C ,.......，J被存放于磁盘上一条磁道存放10个记录，安排下表。
假定要经常顺序处理这些记录，磁盘旋转速度为20ms/ r ，处理程序读出每个记录后花4ms进行处理。考虑对信息的分布进行优化，见下表，信息分布优化后处理的时间缩短了（）。
物理块 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
逻辑记录 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
物理块 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
逻辑记录 | A | H | E | B | I | F | C | J | G | D

## Slide 3
如果当前读写磁头正在53号柱面上执行操作，依次有4个等待访问的请求，柱面号98，37，124，65，当采用（）算法时，下一次磁头才可能到达37号柱面。
A ．先来先服务
B ．最短寻道时间优先
C ．电梯调度（初始磁头移动方向向着小磁道方向）
D ．循环扫描（磁头移动方向向着大磁道方向）

## Slide 4
一个磁盘的转速为7200r/ min ，每个磁道有160个扇区，每个扇区为512B，那么理想情况下磁盘数据传输速率为（）
A .7200x160KB/ s B .7200KB/ s
C .9600KB/ s D.19200KB/ s
磁盘的转速为7200r/ min =120r/ s
转一圈经过160个扇区，每个扇区为512B
所以，最大数据传输速率＝(120x160x512/1024) KB / s =9600KB/ s